## Slide 1: CPS demonstrátor kialakítása
Rádai Ronald
Konzulens: Huszerl Gábor

## Slide 2: A féléves projekt lényege, hogy…
Publisher
Subscriber
DDS

## Slide 3: A BeagleBone
Egy Raspberry Pi-hez hasonló SBC
Saját belső flash (nem kell hozzá SD kártya)
Analóg bemeneti lábak
Wired és Wireless verzió
Debian támogatás
Technikai jellemzők:
AM335x 1GHz ARM® Cortex-A8
512MB DDR3 RAM
4GB 8-bit eMMC on-board flash
2x 46 pin GPIO header
USB host
10/100 Ethernet / WiFi b/g/n
micro HDMI
Röviden összefoglalva:

## Slide 4: A projekt főbb lépései
Fordítás a BeagleBone-ra
Kamion összeszerelése/felépítése
Komponensek kapcsolata

## Slide 5: Fordítás a BeagleBone-ra

## Slide 6: Kezdeti problémák
Alap mozgásokra képes kód megírása
Fordítás a boardra
  Fordítás Windows alól Cmake-kel
  Fordítás Windows alól Visual Studioval
  Fordítás WSL segítségével
    Fordítás Debiannal
    Fordítás Ubuntu 18.04 segítségével
Futtató batch script megírása
Kód átírása precízebb mozgásokhoz
Kamion összeszerelése
DDS

## Slide 7: Deploy script működése
Másolás
Fordítás
Másolás SCP-vel, majd SSH-n keresztül lábak configolása, futtatás
Fordításhoz használt PC

## Slide 8: Kamion összeszerelése/felépítése

## Slide 9: Félév során elért eredmények
Vezeték nélküli BeagleBone felkészítése a kamion irányítására
BeagleBone kamionhoz kötése
Tápellátás a beépített akkumulátorról egy feszültség szabályzó áramkör segítségével
Lámpa
Duda
Új kommunikációs modell megtervezése

## Slide 10: Tesztelés és összeszerelés

## Slide 11: Komponensek kapcsolata

## Slide 12: Triviálisnak tűnik, de nem az…
struct DriveAssembly
{
double drive;
double steer;
int32 lamp_mode;
int32 horn_voice;
};
Végtelen* különböző sebesség kezelése
Több különböző módban működhet
* A végtelen itt véges sokat jelent (ahány értéket egy double meg tud különböztetni [-1,1] intervallumon).

## Slide 13: A kommunikáció modellje… …valamikor a jövőben
Pl. Laptop, Xbox kontroller, telefon
Kamion
Pl. Adat megjelenítő, log adatbázis

## Slide 14: A projekt főbb eredményei
Működőképes DDS demonstrátor kamion
Biztonságosabb kommunikációs modell megtervezése
Automatizált deploy script a fordításhoz és a BeagleBone-ra másoláshoz